รายละเอียดคุณลักษณะรถตักหน้าขุดหลัง  ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ

ลักษณะทั่วไป

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 70  แรงม้า

คุณลักษณะเฉพาะรถตักหน้าขุดหลัง

1) เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุด ด้านหลังรถ ควบคุมด้วย ระบบไฮดรอลิก

2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที  ระบายความร้อนด้วยน้ำ

3) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic

5) บุ้งกี๋ตัก

(1) ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

(2) ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.75 ลูกบาศก์เมตร

(3) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร

6) บุ้งกี๋ขุด

(1) ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ำยันทำให้รถมั่นคง ขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบ

ไฮดรอลิก

(2) ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ขุด ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

(3) ความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร

(4) มีระยะขุดไกลได้ไม่น้อยกว่า 4,500 มิลลิเมตร

(5) มีระยะขุดลึกได้ ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร

7) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,000 กิโลกรัม

8) หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

9) ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์

10) อุปกรณ์ประกอบ

(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

(3) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ทแบตเตอรี่

(4) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

(5) มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด

/(6) แม่แรง....

-2-

(6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด

(7) หมวกนิรภัย (มาตรฐาน มอก.) สำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด

(8) กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด

(9) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด

(10) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 14 ถึง  24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

(11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

(12) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(13) สัญญาณไฟฉุกเฉิน สีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน  1 ชุด / แบบเคลื่อนย้ายได้มีหลอดไฟแสดงผลเป็นแบบ Light Emitting Diode (LED) มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ดวง จำนวน  1 ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก./ ISO.9001

(14) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม    (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

(15) มีกล่องเก็บเครื่องมือตามมาตรฐานผู้ผลิต สร้างด้วยเหล็กชุบซิ้งค์ ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายฉบับจริงจากโรงงาน ผู้ผ่านการทดสอบโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

11)  การพ่นสีและตราหน่วยงาน

(1)  การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

(2)  ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสีขาวสลับแดงหรือแดงสลับขาว มีผิวเรียบเป็นมัน มีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น

(3)  ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

12)  เครื่องสูบน้ำ

(1)  สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 600 ลิตร/นาที

(2)  เป็นเครื่องสูบน้ำใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า

(3)  ขนาดท่อส่ง – ดูด น้ำไม่น้อยกว่า  2 นิ้ว

(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร

(5) ถุงสำรองน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร เป็นถุงสำรองน้ำแบบปิด ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยยางสังเคราะห์ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

/(6) สายส่งน้ำ...

-3-

(6)  สายส่งน้ำพร้อมข้อต่อสายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร โดยแนบแค็ตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

(7)  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้

13)  เงื่อนไขและการรับประกัน

(1)  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายการละเอียด รูปแบบ ของรถตักหน้าขุดหลัง มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

(2)  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตรถตักหน้าขุดหลัง โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

(3)  การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี  นับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(4)  มีศูนย์บริการ การซ่อมบำรุงมาตรฐานอยู่ในภาคเหนือ

(5)  ต้องทำการฝึกอบรมการใช้รถตักหน้าขุดหลัง ให้ทราบวิธีการใช้งานและบำรุงรักษา

(6)  กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

14)  กำหนดราคากลางรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นราคาทั้งสิ้น  3,000,000.-บาท         (สามล้านบาทถ้วน)

15)  ราคารถที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งทุกอย่างตาม คุณลักษณะเฉพาะของรถ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพาสามิตแล้ว และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

16)  ผู้เสนอขายจะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ให้ผู้ชื่อของผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน